5.13. Activitatea II.13.

REPREZENTAREA CARTOGRAFICA A INTERACTIUNILOR SPATIALE INTRE ACTIVITATI SI ANALIZA CONFLICTELOR PRIN METODA MATRICILOR DE EVALUARE A COMPATIBILITATII SPATIALE A ACTIVITATILOR MARINE

PROIECT: NOI METODOLOGII PENTRU ABORDARE ECOSISTEMICA
                         ÎN MANAGEMENTUL TEMPORAL ȘI SPAȚIAL AL PESCUITULUI  ȘI ACVACULTURII ÎN ZONE COASTIERE STUDIUL DE CAZ MAREA NEAGRA

Aplicatia GRID

Studiul de caz “Marea Neagra – Zona Economica Exclusiva Romania”

GRID (Baza de date spatiale georeferentiata pentru interactiuni) este o bază de date web flexibilă și totodata un instrument pentru analiza interacțiunilor (conflicte și sinergii) în zonele marine de coastă. Cu aplicatia GRID este posibil stabilirea interacțiuni între activități si a le reprezenta folosind matrici și hărți. In plus, permite calcularea scorului total a conflictelor pentru o anumită zonă și compararea nivelul de stres din diferite scenarii.

Aplicatia GRID include un sistem GIS (Geographical Information System) ce reprezinta modulul care permite analiza distribuției spațiale a activităților curente și viitoare (pescuit, acvacultură, energie etc.) și interacțiuni (sinergii și conflicte existente sau potentiale). Spre deosebire de alte softuri care pot fi folosite fie pentru a reprezenta interactiunile (ex. ArcGIS, MapInfo) sau a genera matricile de interactiuni, aplicatia GRID permite combinarea ambelor tipuri de analiza intr-un singur mediu informatic.

GRID-ul permite efectuarea urmatoarelor tipurilor de analiza luand in considerare posibile scenarii:

- Calcularea scorului obtinut din conflicte

- Generarea matricilor de interactiuni

- Realizarea de harti

- Evaluarea interactiunilor spatial existente intr-o zona marina/costiera

- Calcularea suprapunerilor spatiale asimetrice

- Calcularea nivelului de stres

Studiul de caz  “Marea Neagra – Zona Economica Exclusiva a Romaniei”

Marea Neagră este o mare continentală conectata prin strâmtoarea Bosfor cu Marea Marmara, care la rândul său este legat cu Marea Mediterana prin stramtoarea Dardanele. În partea de nord stramtoarea Kerch leagă Marea Neagră cu Marea Azov (considerat un golf de mică adâncime a Marii Negre). Adâncimea Mării Negre crește de la nord la sud și atinge maximum de 2245 m, adâncimea medie fiind 1271.  Marea Neagră deține 537.000 kmc de apă.

Selful aferent zonei exclusive a Romania se îngustează de la nord la sud - izobata de 100 m adancime fiind situata la 180-200 km distanta de tarm in partea de nord și 100-110 km în sectorul sudic. Acesta prezintă un relief uniform, cu pante care variază foarte mult între 0,0003 și 0,0004 de la nord la sud, în apropierea coastei cu pante mai mari între 0,005 și 0,1. Până la 10 m adâncime predomină sedimentele reprezentate de nisip și nisip lutos (2 mm și 0,050 mm). In zona de nord, cu sedimentele cu diametre de 2 mm apar la 2-3 m adâncime, urmat de aluviuni nisipoase (0.050 - 0.075 mm) până la aproximativ 10 m adâncime. La adâncimi mai mari de 10 m, nisip și nămol este înlocuit cu aluviuni nisipoase cu intercalații argiloase (cu diametre mai mici de 0,020 mm).

O caracteristică importantă a sectorului costier si marin românesc este reprezentata de diferențierea între unitatea nordica (Golful Musura - Capul Midia) și unitatea sudica (Capul Midia - Vama Veche) atat din punct de vedere geomorfologic cat și privind principalele utilizări. Unitatea de nord este reprezentată de forme deltaice și lagunare și este axata pe conservarea naturii (Rezervației Biosferei Delta Dunării - RBDD, siturile Natura 2000, care acoperă aproape tot spațiul marin până la 60 m adâncime), iar cea de sud sunt dezvoltate principalele activitati si utilizari: activități portuare , industrie și turism. Un aspect important al unității de Sud este ca ~ 80% din spațiul marin este inclus în situri Natura 2000 (Directiva Habitate și Directiva Păsări).

Ambele sectoare sunt afectate de activitățile umane, economice și / sau de concentrare a populației. Zona de coastă și marină a României se confruntă cu presiuni în principal ca urmare a creșterii populației, urbanizarea, creșterea în agricultură, pescuit și industrie

Parametrizarea aplicatiei GRID:

- Setarea activitatilor

Primul pas pentru aceasta actiune este de a define categoriile de activitati utilizand “Setup Activities-List categories”. Pentru studiul de caz prezent s-au definit 7 categorii de activitati: constructii costiere, descarcare deseuri, energie, management, pescuit, turism (Fig. 1).

Fig. 1 Pagina de Configurare a Categoriilor

Urmatoarele activitati au fost incarcate impreuna cu atributele corespunzatoare (fig. 2):

- Pescuit, pentru fiecare tip de unealta

- Constructii – porturi comerciale si turistice, diguri/ constructii pentru protectia costiera, innisipari plaja

- Sectorul energetic – exploatari petrol/gaze naturale, conducte gaz/petrol, cabluri submarine, parcuri eoliene

- Turism – sectoarele de plaja, zonele de scufundari turistice, porturi turistice

- Transport – liniile de transport, zonele de ancoraje

- Management – corpurile de apa din Directiva Cadru Apa (WFD), corpurile de apa din Directiva Marina (MSFD), ariile protejate (Natura 2000, rezervatii marine, rezervatii Ramsar), sectoarele desemnate de Directiva Moluste pentru recoltare si acvacultura

- Alte activitati – zone cu artefacte arheologice, esuari

Fig. 2 Activitati setate pentru “Studiu de caz Marea Neagra, Romania”

Pentru fiecare categorie au fost adaugate activitatile corespunzatoare pentru spatial marin si costier al Marii Negre in zona romana. Pentru fiacre activitate au fost adaugate o serie de attribute necesare pentru a calcula scorul conflictelor: scara verticala, scara spatial, locatie, scara temporal, mobilitate.

- Scara vertical:

- Pelagic – valoare 1

- Bentic – valoare 2

- Intreaga coloana de apa – valoarea 3

- Scara spatial (orizontala, calculate ca procent in functie de dimensiunile studiului de caz)

- Scara mica – 1, mai putin de 50 m, de ex. vase de pescuit

- Scara medie – 2, 50-1000 m, extractii resurse minerale, locuri depozitare;

- Scara mare – 3, mai mare de 1000 m; ex.

- Scara temporara:

- termen scurt – 1, mai putin de 24 ore (vasele de pescuit)

- termen mediu – 2, mai putin de un an (unele unelte de pescuit)

- termen lung/permanent – 3, mai mult de 12 luni (cabluri, conducte)

- Mobilitate:

- Mobil, valoare 1 (vase de pescuit)

- Fix, valoare 2 (ex. turbine eoliene, arii marine protejate)

- Localizare: uscat (valoare 1) sau mare (valoare 2)

- Cuatificarea interactiunilor (matrici si scorul conflictelor)

Interactiunile dintre diferite activitati si utilizari au fost introduce tinand cont de opinia si cunostintelor expertilor si cuprind nivele cantitative a conflictelor variind intre “fara conflicte” pana la nivel “ridicat”. Un set de criterii a fost aplicat pentru a define un conflict si a il cuantifica pentru a fi reprezentat intr-o matrice.

O sectiune particulara a bazei de date GRID se refera la getionarea unor serii de reguli care pot fi definite pentru a cuantifica interactiunile negative sau sinergiile pentru spatiu, resurse si aspecte socio-economice.

In concordanta cu atributele fiecarei activitati au fost definite reguli pentru a calcula nivelul conflictelor pentru spatiu, resurse sau socio-economice intre acestea. Regulile se aplica in urmatoarea ordine:

Regula 1: Daca scara verticala a activitatii 1 este diferita de scara verticala activitatii 2 si nici unul dintre interesele lor nu se refera la intreaga coloana de apa, atunci scorul conflictelor este 0

Regula 2: Daca ambele activitati sunt mobile atunci scorul conflictelor este egal cu cea mai mica valoare a scarii temporal plus minimul scarii spatiale.

Regula 3: Daca regulile anterioare nu pot fi aplicate atunci scorul conflictului este egal cu valoarea maxima a scarii temporale plus valoarea maxima a scarii spatial.

Din regulile enumerate si din valorile date atributelor scorul conflictului spatial variaza intre 0 (fara interactiune) si 6.

Interacțiunile dintre aceste activități au fost definite "negative", "pozitive" sau "neutre". Aplicatia GRID consideră trei "câmpuri" diferite pentru interacțiuni între activități, acestea sunt: "SPACE", " RESOURCES" și "SOCIO-ECONOMICS", pentru cazul de fata utilizandu-se doar domeniul spatial (SPACE).

Fig. 3 Exemplificare a interactiunilor definite pentru studiu de caz

- Reprezentarea spatiala a activitatilor (incarcarea fisierelor shape)

In prima faza, date spațiale în fișierele shape au fost covertite în sistemul geografic de coordonate GCS_WGS_1984. Fișierele in format shape au fost încărcate în baza de date GRID si simbolizate corespunzator pentru a vizualiza extinderea spațială a fiecărei activități și pentru a efectua analize GIS (fig. 4). Pentru culori gradate sunt disponibile patru culori (intensitati diferite) care pot fi selectate din listă (fig. 5).

Fig.4  Activitatile reprezentate spatial (fisiere de tip shape) pentru

studiul de caz Marea Neagra, Romania

Fig. 5 Principalele utilizari si activitati existente in spatiul marin si costier a Marii Negre (exceptand pescuitul si acvacultura)

Pentru sectorul de pescuit s-au introdus zonele de pescuit in functie de uneltele folosite (confom Tabelului 1) cu atribute: Efort de pescuit in zile (EFFORT), Venituri rezultate (REVENUES), Persoane implicate (PERSONS), productie in kg (PRODUCTION). Reprezentarea in portalul WEB-GIS s-a realizat clasificat in functie de aceste atribute.

Acestea au fost obtinute prin analize spatiale si statistice ale datelor disponibile, cuatificarea facundu-se intr-un tabel care cuprinde toate activitatile de pescuit existente in zona economica exclusiva a Romaniei.

| Locatie | Tip_unealta | Abreviere | Specii | Adancime_min | Adancime_max | Production | Revenues | People | Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periteasca | Beam traul | TBB | Rapana | 17 | 30 | 266123 | 157012 | 7 | 65 |
| Periboina | Beam traul | TBB | Rapana | 17 | 30 | 177415 | 104675 | 5 | 55 |
| Vadu | Beam traul | TBB | Rapana | 17 | 30 | 88708 | 52337 | 4 | 45 |
| Cap Midia | Beam traul | TBB | Rapana | 17 | 30 | 59138 | 34891 | 3 | 40 |
| Navodari | Custi guvizi | FPO | Guvizi | 10 | 15 | 350 | 886 | 1 | 18 |
| Constanta | Custi guvizi | FPO | Guvizi | 10 | 15 | 850 | 2151 | 2 | 22 |
| Agigea | Custi guvizi | FPO | Guvizi | 8 | 14 | 650 | 965 | 2 | 17 |
| Eforie | Custi guvizi | FPO | Guvizi | 9 | 18 | 920 | 23328 | 2 | 20 |
| Tuzla | Custi guvizi | FPO | Mixt | 10 | 15 | 1762 | 4458 | 2 | 25 |
| Mamaia | Navod plaja | SB | Mixt | 2 | 3 | 821 | 1190 | 4 | 6 |
| Olimp | Paragate guvizi | LLS | Guvizi | 10 | 16 | 220 | 557 | 1 | 4 |
| Neptun | Paragate guvizi | LLS | Guvizi | 10 | 16 | 25 | 633 | 1 | 4 |
| Jupiter | Paragate guvizi | LLS | Guvizi | 10 | 16 | 180 | 265 | 1 | 3 |
| Saturn | Paragate guvizi | LLS | Guvizi | 10 | 16 | 290 | 734 | 2 | 7 |
| Vama Veche | Paragate guvizi | LLS | Guvizi | 10 | 16 | 226 | 572 | 2 | 6 |
| Periboina | Recoltare manuala | OTH | Rapana | 3 | 14 | 25692 | 15158 | 3 | 45 |
| Navodari | Recoltare manuala | OTH | Rapana | 5 | 15 | 30000 | 17700 | 3 | 50 |
| Mamaia | Recoltare manuala | OTH | Rapana | 10 | 25 | 50000 | 29500 | 4 | 67 |
| Constanta | Recoltare manuala | OTH | Rapana | 10 | 15 | 85000 | 50150 | 3 | 83 |
| Agigea | Recoltare manuala | OTH | Rapana | 10 | 12 | 123000 | 72570 | 3 | 98 |
| Eforie | Recoltare manuala | OTH | Rapana | 7 | 10 | 55000 | 32450 | 3 | 43 |
| Tuzla | Recoltare manuala | OTH | Rapana | 6 | 10 | 78000 | 46020 | 3 | 51 |
| Costinesti | Recoltare manuala | OTH | Rapana | 8 | 23 | 63000 | 37170 | 3 | 57 |
| Olimp | Recoltare manuala | OTH | Rapana | 12 | 14 | 490000 | 28910 | 3 | 41 |
| 2 Mai | Recoltare manuala | OTH | Rapana | 20 | 30 | 167000 | 98530 | 4 | 75 |
| Sulina | Setci | GNS | Demersal | 35 | 52 | 8500 | 57035 |  | 53 |
| Sfantu Gheorghe | Setci | GNS | Demersal | 35 | 52 | 1700 | 11407 | 4 | 20 |
| Periteasca | Setci | GNS | Demersal | 30 | 45 | 2500 | 16775 | 7 | 31 |
| Periboina | Setci | GNS | Demersal | 20 | 35 | 7250 | 48648 | 9 | 46 |
| Vadu | Setci calcan | GNS | Demersal | 35 | 40 | 10500 | 70455 | 16 | 64 |
| Cap Midia | Setci calcan | GNS | Demersal | 40 | 45 | 1030 | 6911 | 5 | 9 |
| Navodari | Setci calcan | GNS | Demersal | 35 | 48 | 900 | 6039 | 4 | 7 |
| Hanul Piratilor | Setci calcan | GNS | Demersal | 30 | 35 | 450 | 30196 | 3 | 6 |
| Mamaia | Setci calcan | GNS | Demersal | 25 | 35 | 700 | 4697 | 4 | 8 |
| Constanta | Setci calcan | GNS | Demersal | 30 | 35 | 500 | 3355 | 3 | 9 |
| Agigea | Setci calcan | GNS | Demersal | 35 | 40 | 350 | 2349 | 2 | 7 |
| Eforie | Setci calcan | GNS | Demersal | 30 | 40 | 400 | 2684 | 4 | 6 |
| Tuzla | Setci calcan | GNS | Demersal | 30 | 35 | 7250 | 48648 | 8 | 30 |
| Costinesti | Setci calcan | GNS | Demersal | 35 | 45 | 450 | 3020 | 3 | 11 |
| Olimp | Setci calcan | GNS | Demersal | 23 | 35 | 240 | 1610 | 2 | 5 |
| Neptun | Setci calcan | GNS | Demersal | 25 | 35 | 120 | 805 | 2 | 5 |
| Saturn | Setci calcan | GNS | Demersal | 23 | 35 | 70 | 604 | 2 | 4 |
| 2 Mai | Setci calcan | GNS | Demersal | 35 | 40 | 180 | 1208 | 2 | 6 |
| Vama Veche | Setci calcan | GNS | Demersal | 35 | 40 | 110 | 738 | 2 | 4 |
| Cap Midia | Setci guvizi | GNS | Demersal | 4 | 9 | 450 | 662 | 1 | 15 |
| Mamaia | Setci guvizi | GNS | Demersal | 10 | 20 | 400 | 588 | 1 | 14 |
| Costinesti | Setci guvizi | GNS | Demersal | 7 | 17 | 780 | 1147 | 2 | 20 |
| Olimp | Setci guvizi | GNS | Demersal | 10 | 15 | 320 | 470 | 1 | 7 |
| Eforie | Setci rechin | GNS | Demersal | 30 | 35 | 554 | 1961 | 2 | 6 |
| Costinesti | Setci rechin | GNS | Demersal | 45 | 55 | 400 | 1416 | 2 | 4 |
| Sulina | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 2 | 16 | 12400 | 27032 | 5 | 30 |
| Sfantu Gheorghe | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 2 | 16 | 8560 | 20630 | 5 | 18 |
| Vadu | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 2 | 4 | 4700 | 11327 | 4 | 20 |
| Cap Midia | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 2 | 20 | 2380 | 5736 | 2 | 19 |
| Navodari | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 4 | 10 | 1159 | 2527 | 3 | 19 |
| Hanul Piratilor | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 4 | 10 | 870 | 1897 | 2 | 17 |
| Mamaia | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 2 | 10 | 900 | 1954 | 4 | 18 |
| Constanta | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 8 | 16 | 850 | 1853 | 3 | 16 |
| Agigea | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 6 | 12 | 500 | 1090 | 2 | 15 |
| Eforie | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 6 | 12 | 450 | 981 | 2 | 13 |
| Tuzla | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 8 | 15 | 750 | 1635 | 3 | 23 |
| Costinesti | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 8 | 25 | 880 | 1918 | 3 | 21 |
| Jupiter | Setci scrumbie | GNS | Anadromous | 5 | 12 | 470 | 1024 | 3 | 18 |
| Sulina | Talian | FPN | Mixt | 6 | 7 | 22500 | 54225 | 6 | 97 |
| Periteasca | Talian | FPN | Mixt | 6 | 7 | 5600 | 13496 | 5 | 25 |
| Cap Midia | Talian | FPN | Mixt | 5 | 6 | 16700 | 40247 | 5 | 75 |
| Navodari | Talian | FPN | Mixt | 6 | 7 | 11900 | 28679 | 4 | 68 |
| Hanul Piratilor | Talian | FPN | Mixt | 6 | 7 | 15800 | 38078 | 4 | 80 |
| Mamaia | Talian | FPN | Mixt | 7 | 8 | 6529 | 15735 | 3 | 45 |
| Constanta | Talian | FPN | Mixt | 5 | 6 | 6600 | 15906 | 3 | 42 |
| Agigea | Talian | FPN | Mixt | 7 | 8 | 8900 | 21449 | 4 | 46 |
| Eforie | Talian | FPN | Mixt | 7 | 9 | 5300 | 12773 | 3 | 41 |
| Tuzla | Talian | FPN | Mixt | 8 | 9 | 6800 | 16388 | 4 | 47 |
| Costinesti | Talian | FPN | Mixt | 7 | 9 | 10732 | 25864 | 4 | 77 |
| Olimp | Talian | FPN | Mixt | 6 | 7 | 8700 | 20967 | 4 | 60 |
| Neptun | Talian | FPN | Mixt | 6 | 7 | 5350 | 12893 | 3 | 43 |
| Saturn | Talian | FPN | Mixt | 7 | 8 | 6700 | 16147 | 4 | 44 |
| 2 Mai | Talian | FPN | Mixt | 6 | 9 | 15300 | 36873 | 5 | 85 |
| Vama Veche | Talian | FPN | Mixt | 7 | 9 | 17200 | 41452 | 7 | 92 |
| Periteasca | Traul pelagic | OTM | Mixt | 20 | 70 | 17902 | 39742 | 4 | 31 |
| Vadu | Traul pelagic | OTM | Mixt | 20 | 70 | 14850 | 32867 | 4 | 25 |
| Mamaia | Traul pelagic | OTM | Mixt | 15 | 30 | 12323 | 27357 | 4 | 7 |
| Olimp | Volte/Taparine | LHM | Mixt | 8 | 17 | 700 | 1029 | 2 | 23 |
| Neptun | Volte/Taparine | LHM | Mixt | 8 | 17 | 850 | 1250 | 2 | 32 |
| Jupiter | Volte/Taparine | LHM | Mixt | 6 | 15 | 650 | 956 | 2 | 29 |
| Saturn | Volte/Taparine | LHM | Mixt | 8 | 17 | 750 | 1103 | 2 | 32 |

Tabel 1 Tipuri de unelte de pescuit utilizate in zona romaneasca a Marii Negre

Reprezentarea spatiala in sistemul de vizualizare WEB-GIS s-a realizat clasificand activitatile de pescuit in functie de atributele incluse (Fig. 6).

Fig. 6 Harta activitatilor de pescuit

Analize realizate si rezultate obtinute

Urmatoarele tipuri de analize s-au realizat:

- Producerea hărților cu activități pentru a vizualiza distribuția spațială ale acestora și extensia spațiale în cadrul zonei de interes;

- Efectuarea unor analize spațiale pentru a evalua interacțiunile dintre activitățile dintr-o într-o anumită zonă

Procedurile de analiză spațială menționate în al doilea punct pot fi împărțite în două categorii diferite:

a) Procedura de analiză spațială care au combinat mai multe activități împreună (principalele activitati si utilizari la nivelul spatiului marin);

b)  Procedura de analiză spațială care combina 2 activitati/utilizari (impactul activitatilor de pescuit – traul pelagic si beam traul asupra habitatelor de fund din zonele marine protejate).

Principalele amenințări pentru zona marină si costiera a zonei economice exclusive a Romaniei sunt:

- ​​Urbanizarea zonei de coastă, în principal ca urmare a concentrării populației, case de vacanță, dezvoltarea turismului necontrolat, structuri costiere de protectie și creșterea activităților de agrement.

- Poluarea ca urmare a dezvoltării industriei (extractive, alimentare, energetie etc) și centrelor urbane (eliminarea necontrolată a deșeurilor solide și deversare a apelor uzate), cresterea traficului marin si portuar;

- Reducerea resurselor regenerabile și neregenerabile, împreună cu alterarea proceselor ecologice cheie;

- Creșterea riscurilor de mediu

In ceea ce priveste activitatile legate de pescuit există diferite tipuri de unelte de pescuit pentru pescuitul activ și pasiv practicat în zona costiera și de larg a Romaniei.

Echipamentele pasive (fig. 9) sunt utilizate in principal pentru peștii care migrează pentru reproducere și hrănire în apele de mică adâncime, și anume: taliene, setcile pentru scrumbia de Dunăre, calcan, mugilidae și gobies.

O altă categorie de echipamente de pescuit utilizate în zona de coastă românească include uneltele de pescuit active: beam traul (fig. 7) si traul pelagic (fig. 8). Beam traulul se constituie ca principala presiune exercitata asupra habitatelor de fund. Analizele spatiale realizate pentru perioada 2013-2016 pe baza datelor VMS au aratat o concentrare a traularilor in Zona Marina a Rezervatiei Delta Dunarii in perimetrul delimitat de izobatele de 5 si 20 m.

Fig. 7 Harta zonelor in care se utilizeaza beam traulul

Fig.8 Harta zonelor in care se utilizeaza traulul pelagic

Fig.9 Harta zonelor in care se utilizeaza setcile si talienele

Acvacultură marină în zona litoralului romanesc al Mării Negre este relativ recent dezvoltată și nu este încă larg răspândită. În prezent, în România, singura companie privata care se ocupă cu cultura de midii (Mytillus galloprovincialis) este situat în sectorul Eforie (SC Maricultura Ltd.). Ferma este format din 10 structuri cu sisteme de linii lungi. Compania poate obține un maxim de 150 tone / an de productie midii. 2002 a fost primul an de producție comercializabil: aproximativ 100 t midii și stridii 1 t.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 57 din 20 iunie 2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, precum și a Directivelor Europene 79/409 / CEE și 92/43 / CEE, au fost stabilite ariile naturale protejate în zona marină românească:

  - ROSPA0076 Marea Neagră: sit de importanță comunitară pentru păsări - 147,242.9 ha

  - ROSCI0269 - Vama Veche - 2 Mai: sit de importanță comunitară care se suprapune peste Rezervația marină Vama Veche - 2 Mai, aria naturală protejată de importanță națională - 5272 ha

  - ROSCI0094 – Izvoarele sulfuroase de la Mangalia (362 ha): sit de importanță comunitară;

  - ROSCI0197 - Plaja submersă de la Eforie Nord - Eforie Sud: sit de importanță comunitară, în conformitate cu Directiva Habitate - 141 ha;

  - ROSCI0273 - Zona marină de la Capul Tuzla: sit de importanță comunitară, în conformitate cu Directiva Habitate - 1738 ha;

  - ROSCI0237 – Structuri metanogene Sf. Gheorghe: sit de importanță comunitară, în conformitate cu Directiva Habitate 92/43 / CEE- 6.122 ha;

  - ROSCI0066 - Delta Dunării - zona marină: sit de importanță comunitară, în conformitate cu Directiva Habitate - 121.697 ha;

  - ROSCI0281 - Cap Aurora: sit de importanță comunitară, în conformitate cu Directiva Habitate

  - ROSCI0293 - Costinesti - 23 august: sit de importanță comunitară, în conformitate cu Directiva Habitate

In urma ordinului nr. 46/2016 privind regimul ariilor natural protejate și stabilirea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România au loc următoarele modificări:

- aparitia a 2 noi site-uri -ROSCI0311 Canionul Viteaz si ROSCI0413- Lobul sudic al campului de Phyllophora a lui Zernov- ROSCI0237

- marirea suprafetei tuturor siturilor marine Natura 2000, Directiva Habitate, in present reprezentând ~ 20% din zona economica exclusive (Tabel 2).

Marirea suprafetelor ariilor protejate au produs numeroase conflicte intre acestea si celelate acivitati si utilizari ale spatiului marin si costier, in principal cu activitatile de pescuit, si in special cu traularea de tip “Beam Traul” care afecteaza in mod deosebit habitatele de fund.

Tabel 2 Suprafata actuala a siturilor Natura 2000, Directiva Habitate

| Nr crt | Codul sitului | Nume | Area (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROSCI0311 | Canionul Viteaz | 35376.72 |
| 2 | ROSCI0293 | Costinesti - 23 August | 4883.632 |
| 3 | ROSCI0281 | Cap Aurora | 13592.25 |
| 4 | ROSCI0273 | Aria marina de la Capul Tuzla | 4946.794 |
| 5 | ROSCI0269 | Vama Veche - 2 Mai | 12310.94 |
| 6 | ROSCI0197 | Plaja submersa Eforie Nord- Eforie Sud | 5716.713 |
| 7 | ROSCI0094 | Izvoarele sulfuroase de la in Mangalia | 5784.851 |
| 8 | ROSCI0066 | Delta Dunarii – zona marina | 336290.7 |
| 9 | ROSCI0413 | Lobul sudic al campului de Phyllophora a lui Zernov | 186815.3 |

Dupa ce sunt setate activitatile si conflictele se pot genera matricile de interactiune. Interfata grafica permite utilizatorilor sa selecteze sectoare de activitate, interactiuni si campul acestora (spatiu, resurse, socio-economice) care vor fi prezentate intr-o matrice. Matricile “rectangulare” reprezinta interactiuni intre sectoare iar cele “triunghiulare” reprezinta interactiuni intre activitati ce apartin aceluiasi sector.

Prin selectarea mai multor activitati a fost posibila vizualizarea scorului total al conflictelor asociate zonei de studiu, subdivizand aria in concordanta cu gridul utilizat. Obtinerea scorului total al conflictelor s-a realizat prin calcularea pentru fiecare celula a sumei scorurilor rezultata din interactiunile definite in etapele anterioare. Toate hartile si analizele au fost realizate luand in considerare diferite scenarii care pot fi definite utilizand diferite date spatiale pentru activitati.

Celulele au fost cu o culoare treptată în funcție de valoarea calculată pentru fiecare dintre ele ("Show Values").

Analiza spatiala s-a realizat pe baza unui grid cu celula de 2 kmp.  Suprapunerea activitatilor si utilizarilor spatiului marin a permis calcularea impactului cumulat si identificarea zonelor de conflicte (fig. 10). Sectorul cu un scor al conflictelor mare (> 15 puncte) a fost identificat in zona de traulare care se suprapune sitului Natura 2000 – Marea Neagra zona marina, valori de peste 5 inregistrandu-se in zonele adiacente. Scorul impactului cumulat a fost calculate valoarea de -13400.

Totodata a fost generata si matricea de interactiuni intre diferitele utilizari ale spatiului marin (fig. 11, 12).

Fig.10 Analiza spatiala si calculul impactului cumulate folosind aplicatia GRID

Fig. 11 Matrice de interactiune intre principalele activitati si utilizari

Fig. 12 Matrici de interactiuni intre sectorul de pescuit si alte activitati si intre diferitele activitati ale pescariei

Procedurile de analiză spațială, care au implicat numai două activități au fost puse  în aplicare în secțiunea panoului "SPATIAL OVERLAY". Pentru a utiliza aceste proceduri două straturi trebuie activate înainte. De asemenea, o interacțiune între cele două activități a fost stabilită anterior.

Prima opțiune ("Overlapping areas") a afisat zona de intersecție dintre cele două activități care utilizează o culoare care indică o interacțiune "pozitive", "negative" sau "neutral", scorul fiind afisat la nivelul fiecarei celula a gridului.

Acest tip de analiza s-a aplicat in cazul interactiunilor si impactului avut de traularea pelagic (fig. 13) si beam traul (fig. 14) asupra habitatelor marine de importanta comunitara, protejate in cadrul siturilor Natuta 2000 (Directiva Habitate) prezentate mai sus.

Fig. 13 Scorul conflictelor intre siturile Natura 2000 (Habitat Directive) si pescarie (traul pelagic – OTM)

Fig. 14 Scorul conflictelor intre siturile Natura 2000 (Habitat Directive) si pescarie (beam traul – OTM)